## Slide 1: Tegumite haldamine seadmel RTOS DK-LM3S9B96
Praktikumi juhend aines Reaalajasüsteemid

## Slide 2: Sissejuhatus
Juhend RAS praktikumiks
  Vajalik C keele mõningane tundmine
  Enne praktikumi on kasulik tutvuda materjalidega
Töö käigus
  Tuleb kirjutada koodi
  Luuakse tegumeid (task)
  Pannakse tegumid suhtlema

## Slide 3: Töökeskkond ja vahendid
Ülesanne on tehtud käima IAR Embedded Worbench IDE’ga
Paremaks arusaamiseks abiks SafeRTOS kasutusjuhend (SafeRTOS_UM.pdf)
Juhend on koostatud WindowsXP virtuaalmasinas
Nõutud on StellarisWare paigaldamine
C:\StellarisWare

## Slide 4: Alusprogramm
Alusprogramm
  ilma liigse rasvata projekt
  koostatud safe_rtos näidisprojekti põhjal
  muuhulags olemas DisplayTask, mis oskab
    väljastada ekraanile sõne (char*)
    väljastada ekraanile pilti (char*)
    liigutada pliiatsit
  LED’i vilgutamise task

## Slide 5: Töö käik
Eelnevalt tutvuda materjalidega (juhend, SafeRTOS manuaal)
Implementeerida uus task (vastavasse .c ja .h faili)
Panna task käima - xTaskCreate(…)
Implementeerida andmevahetus
  omaloodud task’i ja DisplayTask vahel
  kahe enda loodud task’i vahel

## Slide 6: Andmevahetus (1)
Luua queue handle
  static xQueueHandle g_pDisplayQueue;
Luua queue
  xQueueCreate((signed portCHAR *) g_pulDisplayQueueMem, DISPLAY_MEM_SIZE, DISPLAY_QUEUE_SIZE, DISPLAY_ITEM_SIZE, &g_pDisplayQueue);
Saatmine xQueueSend(…)
  xQueueSend(g_pDisplayQueue, &sMessage, portMAX_DELAY);

## Slide 7: Andmevahetus (2)
Vastuvõtmine
  task’i while tsükli sees
  if(xQueueReceive(g_pDisplayQueue, &sMessage, portMAX_DELAY) == pdPASS) {/*Tegevus */}
Teate saatmise funktsioon
  defineeritakse vastu võtva task’i sees
  võtab parameetriks teate järjekorra handle’I
Tähelepanekud saadetava osas
Notes: ----- Meeting Notes (5/17/11 11:48) -----
Saadetav sisu kopeeritakse järjekorda baithaaval
Keerulisemate andmete edastamiseks kasutada struct või array
Suurte andmehulkade jaoks saata viit neile

## Slide 8: Lõpp.
Materjalid:
git://github.com/madis/RTS-LM3S9B96-practical.git